KB-120F型智能空气重金属采样器

一、执行标准

JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器》

HJ/T374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》

EJT631-1992《放射性气溶胶采样器》

HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》

二、用途

应用滤膜重量法采集大气中颗粒物，适用于颗粒物采样无人值守全天候工作，配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等多种颗粒物。采用大功率无刷容积式旋片抽气泵，可高负荷连续工作，可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行颗粒物浓度监测及大气环境重金属监测和研究。

三、性能特点

1、体积小，重量轻，携带方便，采集多种颗粒物于一体，并自动测量大气压力。

2、采用进口电子流量计与微电脑相结合，智能化程度高，使用简单。

3、采用进口宽温OLED显示屏，可在超低温环境中工作，良好人机界面，交互式操作。

4、采用大功率无刷容积式旋片抽气泵，高负压，低噪音，长期连续工作可靠性高，无故障运行时间大于10000小时。

5、实时时钟，有定时采样、间隔采样，多次采样，循环采样等多种采样方式，供应户选择使用。

6、仪器内装可充电电池，供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，可自动扣除采样过程中的掉电时间，并可供用户查询掉电时间。

7、自动故障保护功能，在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。

8、 三脚架云台式设计，方便操作。

9、自动流量控制，嵌入式软件设计，自动计算采样体积，采样数据自动记忆，下次开机优先使用，实现一键采样。

10、采集TSP、PM10、PM5、PM2.5于一体，切割器均采用铝合金材质，抗静电吸附。

11、标准时间，延时时间，采样时间，采样次数，累计流量，瞬时流量，大气压力等多参数显示。

12、用户可通过键盘对仪器进行标定，维护需密码进入，保证仪器数据安全，不会被轻易的修改出错，并且提供恢复出厂设置的功能。

13、独创消音装置，实现超低音运行。