产品名称：便携式二合一气体检测仪

产品型号：TD1198-M2

TD1198-M2便携式二合一气体检测仪特点
 采用原装进口高精度传感器，任意四种传感器可自由组合、灵活配置
 液晶点阵显示技术，支持中英文显示界面
 气体浓度单位PPM，mg/m3等可快速切换显示
 超高蜂鸣报警音，高低二级报警值可以自行设置
 带数据存储功能，可在仪器上查看历史数据，也可连接电脑导出打印数据（选配）
 大容量锂聚合物充电电池，可以保证仪器长时间连续工作
 坚固高档的鳄鱼夹，可在作业过程中方便携带
 外壳采用高强度特殊工程塑料，坚固耐用，外表美观，手感好
 精美高档的铝合金仪器包装箱

TD1198-M2便携式二合一气体检测仪技术参数
 产品类型：二合一气体检测仪 
 检测气体：丙烯腈，可燃气体

量    程：0-100ppm、0-100%LEL

分 辨 率：0.1ppm，1%LEL
 浓度单位： ppm、mg/m3、%VOL、%LEL（其中ppm、mg/m3可一键切换显示，浓度值由系统自动换算） 
 显示技术：单色点阵128*128 LCD图形显示
 背    光：可手动设置背光时间，报警时自动开启背光
 直接读数：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池，报警状态，数据记录状态等
 数据记录：超10万组存储数据，2个传感器，五分钟存储间隔，可连续存储15个月，存储间隔10-3600秒可调 （选配）
 数据传输：USB接口数据传输，配上位机软件，可下载打印数据（选配）
 标    定：两个目标点标定，两点均可设置标定值，支持一键全通道自动标零功能
 密码保护：标定设有密码保护功能，密码重置功能 
 恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能
 操作语言：支持中英文操作界面 
 报警方式：声光报警，高低报警点可设置，报警状态三种可选：开启，关闭，禁音
 电    池：3.7V可充电锂电池，电池容量1800mA，工作时间大于50h（无可燃气），充电时间小于6h。
 充 电 器：带USB接口的旅行充电器
 防爆等级：ExiaⅡCT4
 防护等级：IP66
 工作温度：-20℃～50℃
 工作湿度 ：0-95%RH  （非冷凝，湿度大于90%RH，需配过滤干燥筒）
 壳体材料：ABS+PC
 外型尺寸：155*78*35mm（长*宽*高） 
 整机重量：300g